# Industrie pharmaceutique : protéger les professionnels et les produits des risques de contamination et pollution

Protéger les substances pharmaceutiques et cosmétiques des impuretés extérieures et les personnes impliquées dans le processus de fabrication des poussières contaminantes représente un enjeu majeur pour tous les industriels. Précurseur et expert en technologies de filtration et confinement, la société allemande HET Filter a mis au point la solution HETdynamic pour une protection optimale et une valeur limite d’exposition très faible sur le lieu de travail. Un système à découvrir directement auprès du bureau liaison France de HET Filter, installé depuis à Colmar.

## HET Filter - HETdynamic, le plus haut niveau de confinement des poussières toxiques

Les poussières, les vapeurs et les fumées constituent le type le plus répandu de particules en suspension dans l’air, dans un lieu de travail. Lorsque les poussières sous forme de grosses particules (de 0.1 à 0.01 mm) sont piégées au niveau des voies respiratoires supérieures, les plus fines (0.005mm et moins) atteignent sans difficulté les alvéoles pulmonaires.

De par la complexité des processus de production, mais aussi la manipulation due à l’entretien et à la maintenance, les professionnels de l’industrie pharmaceutique sont particulièrement exposés aux risques d’inhalation de poussières toxiques, particules de nicotine, de produits anti-cancéreux, d'hormones, de somnifères, etc., avec pour conséquences à court terme des accidents de travail mais surtout, à moyen et long terme l’apparition de maladies graves.

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de santé, de sécurité et d'environnement, la société HET Filter, spécialisée dans les solutions de filtration et confinement des particules en suspension a développé le système HETdynamic.

### Un confinement à la pointe de la technologie

En protégeant l'homme de certaines substances contaminantes et, dans le même temps, les produits des impuretés provenant de l'extérieur, le confinement représente dans l'industrie, notamment pharmaceutique, une des avancées technologiques majeures des 30 dernières années.

Depuis sa création en 1989, l’entreprise HET Filter fait figure de précurseur dans le développement de systèmes axés sur la sécurité et basés sur des technologies établies telles que la filtration HEPA, la protection contre les explosions ou le confinement.

Franck Scheibel, directeur du bureau liaison France de HET Filter souligne,

« Dans le domaine du dépoussiérage, les efforts de développement portent avant tout sur une sécurité accrue des utilisateurs lors de l'utilisation des produits ainsi que sur une maintenance sûre et correcte des appareils. Les systèmes de changement de filtre à faible taux de contamination ainsi que la vidange des collecteurs de poussière sont depuis longtemps des composants standard du système de filtration HET. »

A la pointe des dernières évolutions dans le domaine du confinement, la société HET Filter a donc mis au point le système HETdynamic pour satisfaire à de très hautes exigences, en particulier dans le domaine des processus de fabrication pharmaceutiques.

### HETdynamic, une protection optimale pour l’utilisation de produits hautement actifs

Spécialement conçue pour l’utilisation de produits hautement actifs et résistant aux chocs de pression des explosions, la solution de confinement HETdynamic offre une protection maximale pour les personnes et les produits. Equipé des fonctions NEP (nettoyage en place) et Rabs (système de barrières restreignant l’accent), le système garantit un confinement de catégorie OEB 5, soit une contamination maximale du lieu de travail inférieure à 1µg /m³.

Par ailleurs, le système HETdynamic, à l’instar des installations de la société HET Filter ne requiert aucune décharge de pression supplémentaire.

En bref, HETdynamic réunit le meilleur du confinement :

- Système Nettoyage en place

- Rabs (Glovebox)

Exigence en matière de sécurité OEB5

- Changement du sac de protection du filtre sans contact avec la poussière via système Safe Change pour filtres et extraction de poussière

- Possibilité d’atteindre des valeurs de gaz pur allant jusqu’à 0,001 mg/m³

- Modèles conductibles et résistants aux chocs de pression des explosions

- Modèle avec filtre primaire (filtre de travail) et filtre secondaire (filtre de sécurité)

- Construction conforme aux BPF

### Une performance éprouvée

Dans un souci d'amélioration constante, la société HET Filter GmbH a récemment effectué, en collaboration avec la société Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, une série de mesures pour déterminer et rendre transparentes les performances de ses installations de filtration en terme de confinement.

Parmi tous les résultats obtenus, qui ont largement dépassé les attentes des utilisateurs, un scénario a par exemple mis en lumière les différences de performances obtenues lors d’un changement de filtre avec et sans technologie Safe Change. Alors que la concentration de poussière mesurée se chiffrait à 105µg/m³ sans technologie Safe Change, la même manipulation avec technologie Safe Change a obtenu un résultat de 1,95µg de poussière/m³ seulement*.

* mesures réalisées selon le nouveau guide de bonnes pratiques ISPE « Assessing the Particulate Containment Performance of Pharmaceutical Equipment » (Evaluation de la teneur en particules dans les équipements pharmaceutiques).

Franck Scheibel confie,

« HETdynamic et plus généralement les solutions HET Filter offrent aujourd’hui une assurance de stérilité inégalée et deviennent un facteur de sécurité pour la production. Tous les industriels ont d’ailleurs bien compris que la mise en place de nos systèmes de confinement représente à la fois une augmentation de leur rentabilité et une diminution des coûts de fonctionnement ainsi que des problèmes de contamination. »

### A propos de HET Filter

Fondée en 1989 à Altenstadt, Allemagne et aujourd’hui filiale du groupe suisse WESCO AG basé à Wettingen, la société HET Filter est devenue experte pour dépoussiérer les particules en suspension, principalement dans l'industrie pharmaceutique et chimique, mais aussi dans l’industrie nucléaire, des batteries et de transformation des métaux.

Grâce à une équipe d’ingénieurs et techniciens experts, HET Filter développe, planifie et installe des systèmes de filtration adaptables à toutes les situations, qu’il s’agisse d’un besoin de produit standard à une solution sur mesure. Depuis 2010, une nouvelle usine dotée des machines les plus modernes permet par ailleurs à la société de fabriquer ses propres cellules filtrantes. Ces dernières sont expédiées, après contrôle sur son banc d’essai, aux quatre coins du monde. À ce jour, plus de 3000 installations de filtration ont déjà été vendues à travers le monde.

Pour répondre aux exigences des entreprises high-tech basées en France, HET Filter renforce sa présence sur le territoire et à ouvert un bureau de liaison à Colmar pour gérer les marchés Francophone (France, Suisse Romande, Belgique ...). A sa direction, Franck Scheibel, se tient à la disposition des entreprises françaises pour trouver la meilleure solution de filtration selon leurs besoins et exigences et les accompagner de la phase de planification jusqu'à la réception finale.

### Pour en savoir plus

www.het-filter.de

Contact presse

Franck Scheibel

Mail : fscheibel@het-filter.eu

Tél. 33 627 965 463